SIWZ wraz z załącznikami

zatwierdzam dnia: 2015-02-04

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę ciągnika rolniczego dla Gminy Stromiec

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy 26-804 Stromiec ul. Piaski 4, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1,   na dostawę ciągnika rolniczego Gminy Stromiec, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Stromiec.

Ciągnik winien spełniać wymagania opisane w poniższej specyfikacji technicznej:

- silnik spełniający normę Tier IVA, 4 cylindry, pojemność 3,4-3,8 dm3,

- elektroniczny system wtrysku common rail,

- moc znamionowa 85-90 KM,

- maks. moment obrotowy nie mniejszy niż 345 Nm przy 1500 obr./min.,

- zbiornik paliwa minimum 115 litrów, ogrzewacz powietrza dolotowego,

- napęd 4x4 i blokada tylnego mostu elektrohydrauliczne sterowane,

- skrzynia biegów 12x12, minimum 36 km/h, z rewersem- mechaniczny lub

hydrauliczny,

- napęd WOM 540/1000 obr./min sterowany mechanicznie,

- wydatek pompy hydraulicznej nie mniej niż 45 l/min,

- 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej (4 gniazda),

- elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,

- udźwig tylnego TUZ nie mniej niż 3500 kg,

- kabina wentylowana, ogrzewana, uchylne okna boczne i tylne, poziom hałasu

do 84 dB, instalacja radiowa, fotel pasażera, szyberdach, ostrzegawcza lampa

błyskowa,

- 2 lampy robocze przednie i tylne,

- zaczep transportowy i rolniczy, belka wielootworowa,

- na ciągniku zamontowany przedni TUZ,

- kolor niebieski,

- Ciągnik nowy fabrycznie.

- Wymagana gwarancja minimum 18 miesięcy, bez limitu motogodzin.

2. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny:

- siedziba serwisu nie może byś w odległości większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego,

- wszystkie usługi serwisowe wykonywane mogą być wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności przetransportowania ciągnika do punktu serwisowego, Wykonawca wykona usługę transportową we własnym zakresie oraz bez doliczania kosztów tego transportu,

- czas reakcji  serwisu (czas rozpoczęcia robót naprawczych) nie może być dłuższy niż 24 godziny od daty zgłoszenia  przez Zamawiajacego.

Ponadto ciągnik powinien być wyposażony w:

1). Ładowacz czołowy Ł-106 „AGROMASZ” lub równoważny:

- udźwig min. 1650 kg,

- wysokość podnoszenia do 340 cm,

- Joystic 3-sekcyjny,

- konstrukcja wsporcza,

- łyżka 2 m, poj. min. 0,8 m3,

2). Zgarniacz łamany 2,6 m

- szerokość robocza 2,6 m,

- regulacja kąta pracy elektromechanicznie 4-5 pozycyjna,

3). Widły do palet.

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

16700000-2     Ciągniki

16000000-5     Maszyny rolnicze

II. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany okres wykonania zamówienia do 10-04-2015 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Oferenci składający ofertę muszą spełniać poniższe wymogi:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy).

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie XIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

V. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze  lub inną trwałą i czytelną techniką.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Każda zapisana strona (kartka) musi być ponumerowana kolejnymi numerami

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ powinny być wypełnione przez Oferenta bez wyjątku. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu jego nie dotyczy, wpisuje on „Nie dotyczy”.

VII. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W sprawach merytorycznych

Dariusz Gołębiowski

Telefon: (+48) 48 61-91-020 wew. 204

Faks:     (+48) 48 61-91-012

E-mail: dariusz.golebiowski@ugstromiec.pl

2. W sprawach proceduralnych PZP

Zbigniew Kaliciński

Telefon: (+48) 48 61-91-331

Faks:     (+48) 48 61-91-012

E-mail: zbigniew.kalicinski@ugstromiec.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Oferenci przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faxem lub drogą elektroniczną.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swe zapytania na piśmie pod adres Urząd Gminy Stromiec – 26-804 Stromiec ul. Piaski 4. Zapytania mogą być składane faksem pod numer (0-48) 61-91-012 oraz drogą elektroniczną na powyższe adresy, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie – przesłanie własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniami pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazanego źródła zapytania.

VIII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie Oferentom, którym doręczono SIWZ.

Jeżeli  w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian i poinformuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

IX. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upłynięciem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

X. Termin związania ofertą wynosi  - 30 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 4, pokój Nr 10 (Sekretariat) do dnia 16-02-2015 r., do godz. 900

Kopertę oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: „Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 – Oferta na dostawę ciągnika rolniczego” oraz „ nie otwierać przed dniem 16-02-2015r. godz. 910”

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim zostanie oznakowana oferta.

Wykonawca może wycofać ofertę, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym przed terminem składania ofert.

W tym celi Wykonawca złoży stosowne zawiadomienie wg takich samych zasad jak składana oferta i dodatkowo oznakowane napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XII. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2015 r. o godz. 910 w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 4 pokój Nr 15.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

XIII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 druku).

2.  Oświadczenie, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 1770, z późn.zm.) (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).

3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ).

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 5).

5. Wypełnioną tabelę ryczałtową wg załącznika Nr 6.

6. Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną wg danych zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia” i spełniającą wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz. 211 z późn.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania,

- stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała ofert zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania,

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

UWAGA: zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publ.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową całości dostawy, wynikającą z części składowych zamówienia wyszczególnionych w tabeli ryczłtowej.

  - Cenę oferty należy określić oddzielnie netto oraz oddzielnie podatek VAT.

2. Do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę ryczałtową.

3. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki występujące w treści oferty.

3.1 O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta

XV. Kryteria oceny ofert ich znaczenie:

- cena ofertowa – 90 %

- obsługa serwisowa – 10 %

XVI. Zasada oceny ofert:

1. Cena każdej oferty zostanie porównana do oferty z najniższą ceną ogólną, a jej wynik zostanie pomnożony przez 90% (waga kryterium).

2. Za dotrzymanie warunku odległości serwisu od siedziby Zamawiającego oraz  czasu reakcji serwisu Wykonawca otrzyma 0 punktów, a za każde skrócenie odległości serwisu o 10 km, Wykonawca otrzyma 10 pk-tów, natomiast za skrócenie czasu reakcji serwisu o każde 6 godzin, Wykonawca otrzyma 10 pk-tów, a zsumowane wyniki zostaną pomnożone przez znaczenie procentowe kryterium (10%).

3. Cena ogólna zostanie ustalona przez Zamawiającego przez zsumowanie wszystkich punktów.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwięcej punktów.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVII. Informacje postanowienia które będą w treści zamówienia na wykonanie dostawy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian zawartej umowy.

Umowa podlega unieważnieniu  w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie.

1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli zostały przekazane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w punkcie 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

Jeżeli odwołanie zostanie wniesione pod wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie zostanie skierowane jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest umieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust.3 p.z.p., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania pod stronie zamawiającego.

Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienie, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera błędów formalnych,

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Izba rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

- w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;

- odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

- odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;

- odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego dowołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

- odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

- odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ustawie;

- odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania zgodnie z art. 180 ust.5.

Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.

Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Formularz oferty,

- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie art. 24 u.1

- Załącznik Nr 3 – Oświadczenie art. 22 ust.1,

- Załącznik Nr 4 – Projekt umowy,

- Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

- Załącznik Nr 6 – Tabela ryczałtowa.