Znak: GPK.340-01/2010                            Stromiec dnia 2010-04-15

OGŁOSZENIE

o treści odpowiedzi na pytania skierowane w dniu 2010-04-13, dotyczące zapisów SIWZ na budowę boiska sportowego w miejscowości Bobrek Kolonia.

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące SIWZ na budowę boiska sportowego w miejscowości Bobrek Kolonia o treści:

1. „W przedmiarze dotyczącym wykonania nawierzchni boiska w pozycji 10,11 Inwestor wskazuje poszczególne warstwy, pozycja 11 wielkość warstwy użytkowej (2-3 mm) wskazuje na nawierzchnię wykonaną w technologii Natrysk. W Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Inwestor  opisuje wykonanie nawierzchni: warstwę nośną zasypać granulatem o frakcji (1-4 mm)  nawierzchnia podobna do eltan S/E.

Proszę podać jednoznacznie jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do wyceny, a następnie wykonać w zadaniu, również proszę podać kolorystykę boiska”,

2. „Czy inwestor dopuści do przetargu nawierzchnię o niżej podanych parametrach?

Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody, którą otrzymuje się dwuwarstwowo. Warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem, tworząc dywan, który następnie jest zamknięty systemem szpachlowym. Warstwa druga to system natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM naniesiony metodą ciśnieniową. Grubość warstw: warstwa pośrednia elastyczna gr. 11 mm + warstwa zewnętrzna użytkowa gr. 2 mm”.

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i wykonania należy przyjąć zgodnie z uszczegółowionym poniższym opisem, obejmujący zakres podany w „Przedmiarze robót” i  „Kosztorysie ofertowym”:

- Nawierzchnia dwuwarstwowa – nieprzepuszczalna dla wody

- Pierwsza warstwa – elastyczna pośrednia – jako granulat gumowy zespolony lepiszczem tworząc dywan o gr. 11 mm

- Warstwa druga – użytkowa -  to system natrysku PU z domieszką granulatu EPDM naniesiony ciśnieniowo o gr. 2 mm

Całkowita grubość nawierzchni 13 mm nieprzepuszczalna dla wody.

Kolorystyka – boiska kolor czerwony, poza boiskiem zielony, kolory linii poszczególnych  boisk do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania.

Zastosowanie innych rozwiązań, nie spełniających powyższych wymagań, uznane zostanie za niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.